| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ №38 | В0 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя модели «Северс-М1» на автомобили: ВАЗ Лада: Приора 21705, тип МКПП с тросовым приводом |
| Руководство по монтажу (РМ МП-0038) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя модели «Северс-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили ВАЗ Лада: «Приора», 1,6 л., тип МКПП с тросовым приводом при использовании комплекта монтажного № 38 (КМП-0038).

1.2. Номинальная мощность подогревателя 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-0038 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн 1023 | 1 |  |
| 2 | Тройник 8314 | 1 | 20х14 |
| 3 | Тройник 8612 | 1 | 32х14 |
| 4 | Шпилька 9212 | 2 | М5х75 |
| 5 | Втулка 9312 | 2 | 12х3-28 |
| 6 | Гайка М5 | 4 |  |
| 7 | Шайба 5 | 4 |  |
| 8 | Шайба пружинная 5 | 4 |  |
| 9 | Хомут S16-27 | 4 |  |
| 10 | Хомут S20-32 | 2 |  |
| 11 | Хомут S25-40 | 2 |  |
| 12 | Рукав (шланг) D14 - входной - выходной | 1 | L=1150 мм L1=750 мм L2=400 мм |
| 13 | Ремешок крепежный | 6 | L=(200-250) мм |
| 14 | Труба гофрированная ТГППС-Р-26 | 1 | L=450 мм |
| 15 | Руководство по монтажу РМ МП-0038 | 1 |  |
| 16 | Приложение ПРМ-0038 | 1 |  |
| 17 | Пакет упаковочный | 1 |  |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: входной рукав L1 = 750 мм; выходной рукав L2 = 400 мм. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками через втулки при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-0038 рис. 1). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Снять коробку воздушного фильтра. Слить охлаждающую жидкость с блока двигателя. Открутить гайку на коробке передач (верхняя шпилька кронштейна троса сцепления), указанную на рис.3 стрелкой Б. |
| 4 | Монтаж подогревателя | Подогреватель с кронштейном установить на коробку передач, в место, указанное на рис 3. |
| 5 | Монтаж тройника 20х14 | Шланг, забирающий жидкость из отопителя салона, разрезать в месте, указанном на рис.4 стрелкой В. Установить в разрез тройник 20х14, боковой отвод направить вниз и в сторону подогревателя. Зафиксировать соединения хомутами S20-32. |
| 6 | Монтаж тройника 32х14 | Разрезать верхний шланг радиатора в месте, указанном на рис. 5 стрелкой Г. Надеть хомуты на отрезки шланга радиатора и установить в разрез тройник, таким образом, чтобы боковой отвод был направлен к подогревателю. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя | Надеть на входной рукав три отрезка трубы гофрированной (100 мм около тройника, 150 мм и 100 мм около подогревателя). Проложить рукав к тройнику 20х14. Траектория показана на рис.2 пунктирной линией. Место фиксации, под блоком АБС, показано стрелкой А. Рукав с хомутом надеть на боковой отвод тройника (рис.4 и 5 стрелка В), зафиксировать соединение хомутом. Выходной рукав с хомутом надеть на боковой отвод тройника (рис.5 стрелка Г) и закрепить соединение хомутом. Заполнить систему охлаждения через расширительный бачок. |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а так же исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями автомобиля. |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Произвести установку снятых деталей автомобиля. Закрыть крышку расширительного бачка. Запустить двигатель на 3-5 мин, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 мин выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Перед первым включением подогревателя для подогрева двигателя, необходимо удалить воздушные пробки из системы охлаждения двигателя, образовавшиеся в процессе установки (слив, залив ОЖ). После заполнения системы охлаждения жидкостью, запустите и прогрейте двигатель до момента открытия термостата, проверьте циркуляцию жидкости и работу отопителя. Доведите уровень ОЖ в расширительном бачке до нормы. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-0038 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ______123_______

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 68-09-05; 68-09-06; 68-09-07