Обслуживание системы контроля воды.

ВНИМАНИЕ!!! – при длительной эксплуатации фильтра на плате, где установлена сенсорная игла датчика воды, может образоваться пленка, состоящая из грязи и других токопроводящих соединений, это может привести к ложному срабатыванию индикатора датчика воды даже после слива отстоя. Для этого необходимо снять успокоитель топлива со стороны входа кабеля и почистить плату кисточкой или мягкой ветошью смоченной в топливе, не повреждая изоляционное покрытие контактов распайки проводов и контрольного элемента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ТИП | Масса, кг | Н мм. | D мм. | ФЭ | Пропускная способность МПа | Отделение воды, % | Герметичность МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТФC-2002А/5 | 1,1 | 205 | 96 | ЭФТ 531/2 | ≤ 0.02 | 100 | ≥ 0.5 |
| ТФC-2002А/10 | 1,25 | 250 | 96 | ЭФТ 531А-1 | ≤ 0.02 | 100 | ≥ 0.5 |

Пусковая мощность нагревателя:    - ТФС – 2002А/5                    -  (250 – 300) Вт.

- ТФС – 2002А/10                  -  (400 – 500) Вт.

Рабочая мощность нагревателя                    –           выбирается автоматически.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 1. Фильтр ТФС – 2002 - 1шт. | 6. Монтажный комплект - 1 к-т. |
| --- | --- |
| 2. Узел крепления фильтра - 1 шт. 3. Пульт управления - 1 шт. | 7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. |
|  | 8. Нагреватель ПН-8 (для системы «Арктика») - 1 шт. |
| 4. Блок реле и автоматики - 1 шт. 5. Блок предохранителя - 1 шт. | 9. ЗИП ТФС - 1 к-т. |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие ТФС – 2002А   № ____________    соответствует техническим условиям ТУ У01.13681674.001-02 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска __________________________________________________

Приемка ОТК __________________________________________________

Дата продажи __________________________________________________

Установка   _____________________________________________________

ГАРАНТИЙНОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие ТФС – 2002А поддерживается гарантийными обязательствами предприятия в течение двух лет со дня продажи. Поврежденные детали и узлы изделия гарантийному обмену не подлежат.

Отзывы, замечания и предложения направлять:

Официальный представитель в РФ, 625019, г.Тюмень, а/я 546,    ООО  «Атлант-Групп»

Т/Ф.  +7(3452)215-185,  +7(9044)91-61-60

E-mail: info@filter-separator.ru   www.filter-separator.ru

# ТФС  -  2002А

Инструкция по эксплуатации КОАД – 503.00.00ИЭ

НАЗНАЧЕНИЕ

ТФС – это универсальный термофильтр - сепаратор для транспортных средств с дизельными двигателями, включая и транспортные средства с двигателями TDI имеющие электрический подкачивающий насос в баке. Используется в качестве дополнительного или основного фильтра тонкой очистки топлива.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

На рис. 1(допол. лист) показано устройство фильтра и функционально – монтажная схема системы ТФС – 2002А и ТФС – 2002А «Арктика» с нагревателем в бак.

В комплект поставки входит фильтр и система управления - состоящая из пульта, блока реле и автоматики, блока предохранителей.

Фильтр (Рис. 1) имеет сменный фильтрующий элемент (ФЭ) 23, оборудован встроенным нагревателем и узлом сепарации топлива 8, имеет отстойник с электронной системой контроля воды.

Фильтр изготавливается в двух модификациях, которые отличаются типом фильтрующего элемента (ФЭ) и габаритными размерами:

- ТФС-2002А/5 - пропускная способность 5 л/мин, напряжение питания – 12 вольт.

- ТФС–2002А/10 -  пропускная способность 10 л/мин, напряжение питания – 24 вольт.

В фильтре ТФС – 2002А/5 применен оригинальный ФЭ, а в фильтре ТФС – 2002А/10 используется ФЭ от автомобиля МАЗ. Уплотнительные резиновые манжеты 22, 24 ФЭ использованы с фильтра автомобиля МАЗ.

Герметизация кожуха 6 выполняется с помощью резиновых колец 18.

Сепаратор выполнен в виде цилиндрической шайбы с кольцевым спиральным каналом, установлен на центральной оси и делит внутренний объем фильтра на две части,  нижняя - зона сепаратора, а верхняя – зона ФЭ. В зоне сепаратора установлен сенсор (игла) датчика воды.

В корпусе сепаратора установлены два нагревательных элемента, изготовленные на основе позисторной керамики и запрограммированные на рабочую температуру 120(С. Это температура отсечки, при достижении которой нагреватель переходит в автоматический режим поддержания заданной температуры. Потребляемая мощность нагревателей выбирается автоматически исходя из условий отбора тепла. С понижением температуры топлива – мощность возрастает и наоборот.

Топливо поступает в фильтр через входной штуцер 14, проходит по каналу оси 10 и попадает в кольцевой спиральный канал сепаратора. Раскрученное топливо с выхода сепаратора успокоителем направляется в отстойник. Тяжелые фракции топлива и вода остаются в отстойнике, а легкие фракции  топлива поступают в зону ФЭ. Топливо проходит через ФЭ тонкой очистки на выход через штуцер 3.

Сепарация топлива происходит под воздействием - центробежных сил (в кольцевом спиральном канале), теплового расслоения (при работающем нагревателе) и инерционных сил (в отстойнике).

Пульт управления – устанавливается в кабине водителя. На лицевой панели пульта размещены органы управления и индикации. Клавиша 29 – выполняет функцию «Пуск» и обеспечивает включение системы подогрева и переход ее в автоматический режим при включенном замке зажигания. Светодиод 28 – индикатор работы нагревателя. Светодиод 27 – индикатор датчика воды.

Блок реле и автоматики (БРиА)  обеспечивает коммутацию силовых цепей нагревателя, контролирует исправность силовых цепей и нагревателя. Устанавливается блок в любом удобном месте с учетом длины жгута пульта управления.

При правильно выполненных монтажных работах,  системы подогрева и контроля воды – работают без дополнительной настройки.

Работа системы подогрева топлива.

При включенном замке зажигания включить клавишу 29 - загорается светодиод 28, подтверждая исправность и работу системы подогрева.

Выключается система подогрева клавишей 29 или выключением замка зажигания, а может отключиться и автоматически, если обнаружит неисправность в силовых цепях или определит нецелесообразность дальнейшего нагрева, в случае, повышения температуры топлива до (70 – 80)(С.

Для предотвращения работы нагревателя, в случае отказа силового реле (залипание контактов), рекомендуем перед остановкой двигателя выключать клавишу 29 пульта. При этом должен погаснуть светодиод нагревателя. Если светодиод продолжает светиться, то необходимо разорвать силовую цепь  данного нагревателя, удалить предохранитель Пр-2, Пр-3.  Отказавшее реле подлежит замене.

Работа системы контроля уровня воды в отстойнике фильтра.

При каждом включении замка зажигания система автоматически проводит самоконтроль, подтверждая свою исправность кратковременным загоранием светодиода 27.  В дежурном режиме система находится в заторможенном состоянии, не потребляя ток. При наполнении отстойника водой до уровня сенсорной иглы - включается электронный блок, и светодиод 27 начинает мигать, сообщая о необходимости слива отстоя.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ТФС – 2002А

Перед выполнением монтажных работ внимательно изучите функционально – монтажную схему (Рис. 1).

В кабине водителя выберите место установки пульта так, чтобы светодиоды пульта были доступны обзору водителем. Блок реле и автоматики рекомендуем устанавливать под торпедой или внутри торпеды.

Определите трассу прокладки силовых проводов от аккумулятора, фильтра до блока реле и автоматики. Прокладка силовых проводов должна быть оптимальной по кратчайшему пути, исключающему повреждения в процессе эксплуатации.

При стыковке пульта управления с блоком реле и автоматики обратите внимание на цвет проводов и на отличие контактных соединителей. Провод с предохранителем выходящий с пульта подсоединить к любой цепи бортового питания, которая управляется от замка зажигания.

Обратите внимание, питание нагревателей выполнено по однопроводной схеме, вторая цепь - корпус фильтра (корпус нагревателя серии ПН-8) соединяется  с минусовой шиной бортового питания. Пульт и БРиА также имеют корпусные цепи, которые должны иметь надежную связь с минусовой шиной бортового питания.

ВНИМАНИЕ! – при изготовлении монтажных проводов не забудьте одеть на провода  резиновые колпачки.

При изготовлении силовых проводов питания нагревателя применять провод марки ПГВА – 2.5 или двойным проводом – ПГВА – 1.5, а для цепи датчика воды провод ПГВА – 0.75 (0.5).

Фильтр устанавливается во всасывающей части трубопровода топливной системы низкого давления, между баком и штатным фильтром тонкой очистки топлива. При этом необходимо учитывать требования инструкции по эксплуатации топливной системы конкретного транспортного средства.

Рабочее положение фильтра вертикальное, кабель питания нагревателя должен быть снизу. Вход топлива - снизу, выход – сверху.

Место установки выберите так, чтобы в процессе эксплуатации к нему был нормальный доступ для замены ФЭ и слива отстоя.

Для удобства эксплуатации рекомендуем трубку подвода топлива приподнять на

уровень выходного штуцера, это облегчит удаление воздуха и заполнение системы

топливом при смене ФЭ или сливе отстоя.

Для заполнения фильтра необходимо выкрутить пробку разгерметизации в крышке фильтра и через отверстие залить топливо. Полное заполнение топливной системы выполнить согласно инструкции на транспортное средство.

В зимний период перед запуском двигателя включить систему подогрева на 5 – 8 минут для прогрева топлива в фильтре, это облегчит запуск двигателя и потренирует аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ!!! – включать нагреватель фильтра при мигающем светодиоде 27 датчика воды – ЗАПРЕЩЕНО.

УСТАНОВКА  НАГРЕВАТЕЛЯ  В  БАК

Этот раздел относится к системе подогрева топлива СУ ПН – 6М «Арктика».

Демонтировать топливозаборник с бака. Учитывая разнообразие конструктивного исполнения топливозаборников, серия ПН-8 имеет несколько типов нагревателей отличающихся своей конструкцией. Все нагреватели устанавливаются на трубку забора топлива и закрепляются с помощью винтов. Общим условием при установке нагревателей является создание надежной электропроводной связи корпуса нагревателя с минусовой шиной (корпусом) бортовой сети.

Провод питания нагревателя выводится через резиновую втулку, которая устанавливается в корпус фланца топливозаборника или рядом в корпус бака. Отверстие под установку резиновой втулки сверлить диаметром 7 мм. После установки нагревателя проверьте автономно его работу, подсоединив его к цепи питания на (15-20) секунд, если нагреватель стал теплым (будьте осторожны, температура нагревателя может достигать 130(С), то установка выполнена правильно. Установите топливозаборник на место в бак.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание системы подогрева  заключается в обеспечении надежных контактов в разъемных соединителях. При выполнении монтажных работ контакты разъемных соединителей слегка смазать смазкой «Литол» или др., это защитит их от окисления.

Для проверки исправности систем нагрева топлива и контроля воды необходимо включить замок зажигания, при этом:

- кратковременно загорается светодиод 27, что подтверждает наличие питания, целостность предохранителя Пр 1, и исправность системы контроля воды и нагревателя;

- включить клавишу 29 – светится светодиод 28, это подтверждает исправность предохранителя Пр. 2 или Пр. 3, силовых цепей и всей системы подогрева.

Если самостоятельно не можете устранить или обнаружить неисправность обратитесь к автоэлектрику или проконсультируйтесь с разработчиками системы ТФС – 2002А.

Обслуживание фильтра выполняется при сливе отстоя или замене ФЭ. При сливе отстоя происходит очистка ФЭ топливом, вытекающим с фильтра, это увеличивает ресурс ФЭ. Замена ФЭ проводится в случае падения мощности на больших оборотах работы двигателя. Все работы по обслуживанию выполняются при не работающем двигателе.

Чтобы слить отстой необходимо открыть кран слива топлива 13, а затем открутить пробку разгерметизации 25. После слива отстоя закрутить кран 13 и пробку 25. Заполнить топливную систему топливом.

При замене ФЭ, необходимо открутить болт 1, снять крышку 5, снять уплотнительную манжету 24 и удалить ФЭ 23. После установки ФЭ сборку произвести в обратной последовательности. Заполнить систему топливом.

ВНИМАНИЕ! – при откручивании болта 1 фильтр разделяется на три части. Смену ФЭ выполнять при слитом топливе. При сборке фильтра прикладывать большие усилия при закручивании болта 1 не рекомендуем. Резиновые кольца и прокладки подлежат  замене при необходимости.